|  | Телефоны: +7 (495) 746-81-40, +7 (495) 746-99-57 Факс: 8 (498) 687-19-60 | 141013, г.Мытищи, Московская область, ул.Силикатная, д.36. www.ekoprom.com info@ ekoprom.com |
| --- | --- | --- |
| ПУНКТЫ МОЙКИ КОЛЕС ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА ВЫЕЗЖАЮЩЕГО СО СТРОЙПЛОЩАДОК В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ Имеют замкнутую систему очистки воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов. Рекомендованы и сертифицированы для использования на строительных площадках, не имеющих подключения к инженерным сетям и коммуникациям. Для использования в зимний сезон, по желанию заказчика, установки могут быть доукомплектованы системой подогрева. Также возможна дополнительная комплектация накопительной емкостью, генератором, эстакадой грузоподъемность до 40т. |

Указанные цены действительны при отгрузке со склада в г.Мытищи Моск.обл. без учета стоимости доставки.

|  | зимняя | стационарные | стационарные повышенной мощности | Моб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характ-ки | Каскад-Аэро 220В/ 380 | Каскад-Мини-Оптима | Каскад-Мини / Мии ВД | Каскад-Стандарт/ Стандарт ВД | Каскад-Люкс | Каскад-Премиум | Каскад-Профи-Компакт | Каскад-Профи | Каскад-Профи-ДВС | Каскад-Стандарт-Макси | Каскад-Люкс-Макси | Каскад-Профи-Макси | Каскад-Мобайл / с подогр. |
| Комплексная система подогрева до t -15 C входит в ст-сть мойки. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стоимость, руб. | 128 000 / 148 000 | 78 000 | 115 000 / 120 000 | 145 000 / 150 000 | 155 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 235 000 | 240 000 | 260 000 | 330 000 | 275 000 295 000 |
| Напряжение, В | 220 /380 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220/380 | 380 | бензин | 220 | 380 | 380 | 220 |
| Установленная Мощность, кВт | 2,5/7,5 | 1,1 | 1,1 / 3,0 | 1,5 / 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 9.6 | 3 | 4,4 | 15 | 1,7 |
| Макс-ное давление насоса, Атм | 10 | 6 / 9 | До 6 / 9 | до 12 | до 20 | 10 / 170 | 150 | 200 | 250 | 10 | 16 | 200 | 9 |
| Габариты, мм. (длина*ширина*высота) | 2050 1250 1300 | 1250 650 1250 | 1250 650 1250 | 1700 1250 1300 | 1700 1250 1300 | 1700 1250 1300 | 1700 1250 1300 | 1700 1250 1300 | 2500 1000 1300 | 3150 1250 1340 | 3150 1250 1340 | 3150 1250 1340 | 3300 1750 2080 |
| Масса (±5%), кг. | 300/375 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 500 | 800 | 800 | 850 |
| Объем воды в емкости, м3 | - | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.1 |
| Кол-во моечных пистолетов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 1 |
| Пропуск. сп-сть, машин в час | 10 | 3 | 6 / 8 | 10 / 12 | 15 | до 20 | до 25 | 30 | Более 30 | 30 | 30 | Более 30 | 5 |